## Slide 1
🚀
Bootstrap Infra PME
Automatisation complète du déploiement d'infrastructure pour PME sur Proxmox VE
Terraform · Packer · Ansible · k3s · Active Directory
Morgan Raveleau — 2026

## Slide 2
Contexte & Problématique
Pourquoi automatiser l'infrastructure d'une PME ?
❌ Sans automatisation
▸
Configuration manuelle des VMs (heures ou jours)
▸
Erreurs humaines fréquentes et difficiles à tracer
▸
Pas de reproductibilité — chaque serveur est unique
▸
Active Directory configuré à la main, sans cohérence
▸
Monitoring absent ou partiel
▸
Mise à l'échelle complexe et risquée
▸
Documentation obsolète dès la mise en prod
✅ Avec Bootstrap Infra PME
▸
Infrastructure reproductible en < 45 min
▸
Un formulaire, une commande → tout est déployé
▸
Configuration as Code (Git, versionnée, auditée)
▸
AD + groupes + utilisateurs créés automatiquement
▸
Monitoring Grafana/Prometheus inclus
▸
Zéro intervention manuelle sur Proxmox
▸
Documentation auto-générée

## Slide 3
Solution : Bootstrap Infra PME
Une plateforme end-to-end : du formulaire à l'infrastructure opérationnelle
🖥️
Formulaire Web
Config via navigateurr
→
⚙️
Génération des configs
tfvars, pkrvars, all.yml
→
🪟
Packer Build
Template Windows 2022
→
🏗️
Terraform Apply
VMs Proxmox provisionnées
→
☸️
Ansible Playbooks
k3s + AD configurés
→
✅
Infrastructure Opérationnelle
Services up & monitored
< 1 min
Lancement déploiement
~45 min
Durée totale complète
0
Interventions manuelles
4 VMs
Créées automatiquement

## Slide 4
Architecture Générale
Hyperviseur unique Proxmox VE — toutes les VMs déployées par code
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Proxmox VE (192.168.1.10) │ │ │ │ ┌─────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │ │ │ VM: k3s-node1 │ │ VM: AD-DC1 │ │ │ │ (Debian 12) │ │ (Windows Server 2022) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────────────┐ │ │ Active Directory DS │ │ │ │ │ k3s master │ │ │ DNS + DHCP │ │ │ │ │ +Helm charts │ │ │ OUs / Groupes / Users │ │ │ │ ├───────────────┤ │ └──────────────────────────┘ │ │ │ │ Nginx Ingress│ │ │ │ │ │ Webapp App │ │ ┌──────────────────────────┐ │ │ │ │ PostgreSQL │ │ │ Template Debian 12 │ │ │ │ │ Grafana │ │ │ (cloud-init) ID: 9000 │ │ │ │ │ Prometheus │ │ ├──────────────────────────┤ │ │ │ └───────────────┘ │ │ Template Windows 2022 │ │ │ └─────────────────────┘ │ (cloudbase-init) ID:9001│ │ │ └──────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ▲ API REST ▲ SSH/WinRM ▲ Proxmox ISO Store │ │ │ Terraform Ansible Packer

## Slide 5
Schéma Réseau
Réseau plat 192.168.1.0/24 — Proxmox bridge vmbr0
Internet │ ┌──┴────────────────┐ │ Routeur/Box │ 192.168.1.254 (passerelle) │ + DNS ext. │ └──┬────────────────┘ │ ═══╪═══════════════════════════════════════════ LAN 192.168.1.0/24 │ │ │ │ ┌────┴───┐ ┌───┴────────┐ ┌───┴──────┐ ┌───┴──────────┐ │Proxmox │ │ Machine │ │ k3s VM │ │ AD-DC1 │ │ VE │ │ Admin │ │ │ │ │ │.1.10 │ │(formulaire)│ │ .1.100 │ │ .1.20 │ │ │ │ .1.xx │ │ Kube API │ │ DNS :53 │ │vmbr0 │ └────────────┘ │ :443 │ │ LDAP :389 │ │bridge │ │ :80 │ │ WinRM :5986 │ └────────┘ └──────────┘ └──────────────┘ Services exposés (k3s Ingress): http(s)://webapp.{company}.local → Application métier http(s)://grafana.{company}.local → Monitoring http(s)://prometheus.{company}.local → Métriques

## Slide 6
Stack Technologique
Outils open-source éprouvés — zéro licence propriétaire
Virtualisation
Proxmox VE 8.x
Hyperviseur KVM/LXC
bpg/proxmox 0.113
Provider Terraform
VirtIO drivers
Paravirt réseau/disque
cloud-init / cloudbase-init
Init VMs Linux/Windows
IaC & Provisioning
Terraform 1.9+
Provisionnement VMs
Packer 1.11+
Build template Windows
Ansible 2.17+
Configuration système
microsoft.ad
Collection Active Directory
Services applicatifs
k3s (Kubernetes)
Orchestration conteneurs
Helm 3
Package manager k8s
Nginx Ingress
Reverse proxy / TLS
PostgreSQL 16
Base de données
Grafana + Prometheus
Monitoring & alertes
Démo & Tooling
Flask + SSE
Interface web déploiement
Docker
Packaging lanceur
Git / GitHub
Versioning IaC
WinRM HTTPS/NTLM
Transport Ansible→Windows

## Slide 7
Choix de Sécurité
Principe de moindre privilège — chiffrement en transit — secrets séparés du code
🔐 Authentification Proxmox
▸ API Token (jamais mot de passe root)
▸ Token avec rôle PVEAdmin minimal
▸ Secret stocké dans variables (jamais en clair dans le code)
▸ Token révocable sans changer le mot de passe root
🔑 Clés SSH
▸ Clé ed25519 dédiée au projet (bootstrap-pme)
▸ Injectée via TF_VAR_ssh_public_key — jamais commitée
▸ Clé privée non partagée entre les opérateurs
▸ Accès SSH désactivé sur Windows (WinRM à la place)
🪟 WinRM Windows
▸ HTTPS uniquement (port 5986) — HTTP désactivé
▸ Certificat auto-signé (PKI interne envisageable en V2)
▸ Transport NTLM (Kerberos possible après domaine joint)
▸ ansible_winrm_server_cert_validation: ignore → PKI en V2
🌐 Réseau
▸ Réseau plat LAN — pas d'exposition Internet directe
▸ Firewall Proxmox activable par VM (groupe pve-firewall)
▸ Ingress k3s avec TLS (cert-manager + Let's Encrypt en V2)
▸ VLANs séparation Serveurs/Utilisateurs planifiée V2

## Slide 8
Structure Active Directory
Domaine auto-configuré — OUs, groupes et comptes créés par Ansible
DC=acme,DC=lab │ ├── OU=ACME │ ├── OU=Utilisateurs │ │ ├── jean.dupont (Mot de passe expire) │ │ └── marie.martin (Mot de passe expire) │ │ │ ├── OU=Ordinateurs-Postes │ │ └── (postes joints au domaine) │ │ │ ├── OU=Serveurs │ │ └── (serveurs membres) │ │ │ └── OU=Groupes │ ├── GRP-Admins-SI → admin.si (pwdNeverExpires) │ ├── GRP-Utilisateurs → jean.dupont, marie.martin │ ├── GRP-Direction → marie.martin │ └── GRP-Informatique → jean.dupont, admin.si │ └── CN=Users (comptes système par défaut) └── Administrator
Paramètres Active Directory
Domaine AD :
configurable (ex: acme.lab)
Nom NetBIOS :
dérivé du nom de domaine
Mode forêt/domaine :
WinThreshold (Windows 2016+)
DNS intégré AD :
oui — résolution interne
DSRM password :
configurable dans le formulaire
Compte admin SI :
admin.si — pwd jamais expiré
Reboot automatique :
2 redémarrages (install + promu)
Détection idempotente :
Get-ADDomain avant promotion
Collection Ansible :
microsoft.ad (Red Hat)
Transport :
WinRM HTTPS port 5986

## Slide 9
k3s & Services Applicatifs
Kubernetes léger sur Debian 12 — stack métier + monitoring inclus
🏗️ k3s (Kubernetes)
▸
Single-node master (évolutif)
▸
Installation via script officiel
▸
kubeconfig → ~/.kube/config
▸
Helm 3 pour tous les déploiements
▸
Local-path-provisioner (stockage)
▸
Nginx Ingress Controller
▸
cert-manager (TLS auto en V2)
▸
MetalLB (LoadBalancer LAN)
💼 Application métier
▸
Image Docker personnalisée
▸
PostgreSQL 16 (Helm bitnami)
▸
Nginx reverse proxy
▸
Domaine : webapp.{company}.local
▸
Secrets k8s pour passwords
📊 Monitoring
▸
kube-prometheus-stack (Helm)
▸
Grafana (dashboard métier)
▸
Prometheus (rétention 15 jours)
▸
Alertmanager (mail/webhook V2)
▸
Accès : grafana.{company}.local
🌐 Exposition réseau
Port 80 HTTP → Nginx Ingress Port 443 HTTPS → Nginx Ingress Port 6443 Kube API (LAN only) Ingress rules : / → webapp /grafana → monitoring /prometheus → métriques Pas d'exposition Internet par défaut — tout en LAN VIP MetalLB : 192.168.1.150 (configurable dans le formulaire)

## Slide 10
Options d'Infrastructure
Tout est paramétrable via le formulaire — aucune valeur en dur
Compute
k3s vCPU
2 à 8 vCores (défaut: 4)
k3s RAM
4 à 32 Go (défaut: 8 Go)
k3s Disque
40 à 200 Go (défaut: 60 Go)
AD vCPU
2 à 4 vCores (défaut: 2)
AD RAM
2 à 8 Go (défaut: 4 Go)
AD Disque
40 à 80 Go (défaut: 50 Go)
Réseau
Bridge Proxmox
vmbr0 (défaut)
IP k3s
Configurable (ex: .100)
IP AD-DC1
Configurable (ex: .20)
Passerelle
192.168.1.254 (défaut)
Datastore
local-lvm (défaut)
Nœud Proxmox
pve (configurable)
Services
Nom société
Préfixe pour VMs et AD
Domaine AD
acme.lab (défaut)
Domaine webapp
webapp.acme.local
Password Windows
Admin local Windows
Password DB
PostgreSQL admin
Password Grafana
Interface monitoring
Template Windows
ISO source
Windows Server 2022 Eval
Téléchargement
Automatique via Proxmox API
Build Packer
Skip si vm_id 9001 existe
VirtIO drivers
Injectés après install
cloudbase-init
Cloud-init Windows
Sysprep
Généralisation avant template

## Slide 11
Pipeline de Déploiement
Séquence automatisée orchestrée par deploy.sh et packer-build.sh
1
Génération des configs
terraform.tfvars.json ansible/group_vars/all.yml packer/windows-server-2022.pkrvars.hcl
2
Clé SSH projet
ssh-keygen ed25519 bootstrap-pme Injectée via TF_VAR_ssh_public_key
3
Ansible Galaxy
ansible-galaxy collection install kubernetes.core, ansible.windows microsoft.ad
4
Packer Build (si nécessaire)
Vérif API Proxmox → vm_id 9001 Si absent : packer build Windows 2022 Durée ~30 min (ISO ~5.4 Go)
5
Terraform Init + Apply
Download provider bpg/proxmox Clone template Debian (VM k3s) Clone template Windows (VM AD) Attend SSH/WinRM disponibles
6
Ansible Playbooks
site.yml → k3s_setup.yml → ad_domain_controller Install k3s + Helm + apps Promotion DC + OUs + users
7
Vérification finale
API Proxmox : statut VMs kubectl get pods -A Get-ADDomain (WinRM) Dashboard VM dans webapp

## Slide 12
Déroulement de la Démo
5 étapes — de Proxmox vide à infrastructure complète
🖥️ 1. Proxmox vide
Montrer l'interface Proxmox Aucune VM existante Aucun service démarré Prouve le point de départ zéro
↓
📥 2. Clone du dépôt Git
git clone https://github.com/.../pme-infra-bootstrap Sur une machine Windows ou Linux Du même réseau que Proxmox Prérequis : Docker installé
↓
🚀 3. Lancement formulaire
Windows : double-clic start.bat Linux/Mac : ./start.sh Ouvre http://localhost:5000 Formulaire 4 étapes de config
↓
⏳ 4. Déploiement temps réel
Validation formulaire → démarrage Timeline des étapes en direct Terminal de logs SSE Durée ~45 min (ou < 5 min si template existe)
↓
✅ 5. Résultat : infra opérationnelle
Proxmox → 4 VMs créées et actives Grafana : dashboard métier AD : utilisateurs et OUs créés Webapp accessible dans le LAN

## Slide 13
Backlog & Évolutions V2
Ce qui est livré vs ce qui est prévu — roadmap claire
✅ Livré (V1)
✓ Formulaire web dark-theme 4 étapes
✓ Déploiement SSE temps réel
✓ Template Windows via Packer auto
✓ Terraform : VMs k3s + AD (bpg/proxmox)
✓ Ansible k3s : install + Helm + apps + monitoring
✓ Ansible AD : domaine + OUs + groupes + utilisateurs
✓ Docker packaging (start.bat / start.sh)
✓ Dashboard statut VMs post-déploiement
✓ README complet (685 lignes)
✓ Clé SSH dédiée au projet auto-générée
✓ Détection idempotente du template Packer
✓ Auto-download ISO Windows via Proxmox API
🔮 Planifié (V2)
▶ Sécurité
· PKI interne (CA maison) pour TLS
· Vault HashiCorp pour secrets
· VLANs Serveurs / Utilisateurs
· MFA sur Grafana et webapp
▶ Infra
· Multi-nœuds k3s (HA)
· Backup automatique Proxmox (PBS)
· Réplication VM cross-nœud
· GPU passthrough pour ML
▶ Ops
· CI/CD GitHub Actions (lint, test, deploy)
· Alertmanager → mail / Teams / Slack
· LDAP sync Grafana avec AD
· Auto-update OS (unattended-upgrades)

## Slide 14
❓
Questions ?
Discussion ouverte — retours bienvenus
📧 morgan.raveleau01@gmail.com | 🐙 github.com/morganraveleau/pme-infra-bootstrap
Bootstrap Infra PME — Automatisation Infrastructure PME sur Proxmox VE
Terraform · Packer · Ansible · k3s · Active Directory · Docker · Flask